ITS-481300 Test Procedure 1. 측정샘플을 제공된 병에 넣고 Reagent #1(1번 재료)와 혼합한다. 샘플용액을 산성화 하는 것이다. 2. 황화수소의 방해요소를 제거하기 위하여 Reagent#2 (산화제)를 넣는다. 3. 마지막으로 아연분말(Reagent #3)를 넣으면 무기 비소 혼합물이 비소 가스로 환원됨. 테스트 스트립은 샘플용액의 비소 가스의 농도를 측정할 때 사용된다. 비소 가스가 발생되면 테스트 스트립을 접촉시킨다. 테스트 스트립의 Mercuric bromide indicator가 흰색에서 노란색이나 갈색으로 변할 것이다. 한번의 반응으로 완료된다. 테스트 스트립을 빼서 색조 표와 비교하여 측정샘플의 계량적인 비소 값을 확인한다. 측정방법은 무기 비소 As+3 와 As+5를 검출하도록 되어있으며 이는 토양이나 소변에도 적용 하여 사용할 수 있다. Model : ARSENIC QuickUL2 측정범위 0, 0.3, 0.7, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 20, >20 ppb (μg/L)