SIC flowmeter 패널 설명서(2 Line and 3 Line)

아래그림은 2라인 표시부의 표시 내용이다.

|  | First Line % (Flow Rate % of Range): 설정 최대유량에 대한 % > (Forward flow total value) : 정방향 적산 < (Reverse flow total value) : 역방향 적산 * (Net flow total value) : 순적산 Alm (Active alarms) : 경보 Vel (Flow Velocity in m/s or ft/s) : 유속 C (Current value) : 설정 값에 대한 전류출력 Q (Flow Rate) |
| --- | --- |
|  | Second Line 유량 (Flow Rate) |

Fisrt Line의 표시 내용을 변경하려면 제품과 함께 공급된 마그네틱 키를 이용하여야 한다. 전면 패널 좌측에 표시된  아이콘 ()에 마그네틱 키를 가져다 밀착시키신 후 화살표의 방향과 같이 밀착된 상태에서 돌리면 위에서 언급된 First Line의 표시내용이 순차적으로 표시부에 표시된다.

전면 패널 우측에 표시된 아이콘()은 적산 유량을 0(zero)으로 재설정 하실 경우 사용하실 수 있다. 당사의 전자유량계는 출고 시, Total Reset 기능을 비활성화(0)하여 출고 되므로 이 기능은 사용할 수 없다.

이 기능을 사용하려면 RS232 통신을 사용하여 설정 메뉴로 들어가

Tot(7) =>  ClrEn(3) 이 기능을 활성화(1) 하여야 한다.